| ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU |
| --- |
| 1.1. | Identifikacijska oznaka proizvoda |
|  | Trgovačko ime: | PHOBI SUPER PB+ |
|  | Kemijsko ime: | - |
|  | Kataloški broj: | - |
| 1.2. | Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju |
|  | Uporaba: | Biocid, insekticid za suzbijanje insekata u javnoj higijeni, vrsta biocidnog pripravka: 18. |
|  | Namjene koje se ne preporučuju: | - |
|  | Razlog za nekorištenje: | - |
| 1.3. | Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list |
|  | Naziv tvrtke: | Agroproagro d.o.o. |
|  | Adresa: | Podlehnik 2c, SI-2286 Podlehnik, Slovenija |
|  | Telefon: |  |
|  | Faks: |  |
|  | e-mail odgovorne osobe: | agroproagro.doo@gmail.com |
|  | Nacionalni kontakt: |  |
| 1.4. | Broj telefona za izvanredna stanja |
|  | Broj telefona službe za izvanredna stanja: | 112 |
|  | Broj telefona za medicinske informacije: | 01-23-48-342 |
|  | Ostali podaci: | - |
| ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| 2.1. | Razvrstavanje tvari ili smjese |
| 2.1.1. | Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) |
|  | Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: | Oznaka upozorenja*: |
|  | Ak. toks. 4 Nadraž. oka 2 Derm. senz. 1 Aspir. toks. 1 Ak. toks. vod. okol. 1 Kron. toks. vod. okol. 1 | H302 H319 H317 H304 H400 H410 |
| 2.1.2. | Dodatne obavijesti |
|  | - |
| *Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16. |
| 2.2. | Elementi označivanja |
|  | Identifikacija proizvoda: | PHOBI SUPER PB+ |
|  | Identifikacijski broj: | - |
|  | Broj autorizacije: | - |
|  | Piktogrami: |  |
|  | Oznaka opasnosti: | OPASNOST |
|  | Oznake upozorenja: | H302: Štetno ako se proguta H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima |
|  | Oznake obavijesti: | P261: Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. P301+P310: AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/... P302+P352: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/... P305+P351+P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P331: NE izazivati povraćanje. P501: Odložiti sadržaj/spremnik predajom tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada. |
|  | Dodatni podaci o opasnostima: | Nema podataka |
| 2.3. | Ostale opasnosti |
|  | - |
| ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA |
| CAS/ EC/ Indeksni broj | Broj registracije po REACH-u | % mase ili raspon | Ime | Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) |
| 52645-53-1 258-067-9 613-058-00-2 | - | ≥25-<30 | permetrin | Ak. toks. 4, H332 Ak. toks. 4, H302 Derm. senz. 1, H317 Ak. toks. vod. okol. 1, H400 Kron. toks. vod. okol. 1, H410 |
| 90622-58-5 292-460-6 - | - | ≥15-<20 | ugljikovodici C11-C13, <2% aromatski | Aspir. toks. 1, H304, EUH066 |
| 260359-57-7 - - | - | ≥1-<3 | d-trans-aletrin | Ak. toks. 4, H332 Ak. toks. vod. okol. 1, H400 Ak. toks. 4, H302 Kron. toks. vod. okol. 1, H410 |
| 90194-26-6 290-635-1 - | - | ≥1-<3 | alkil C10-C14 benzen, klacijev sulfonat | Nadraž. koža 2, H315 Ozlj. oka 1, H318 |
| 78-83-1 201-148-0 603-108-00-1 | - | ≥0,25-<0,5 | 2-metil-propan-1-ol; izo-butanol | Zap. tek. 3, H226 TCOJ 3; H335 Nadraž. koža 2, H315 Ozlj. oka 1, H318 TCOJ 3; H336 |
| 104-76-7 203-234-3 - | - | 709 ppm | 2-etilheksan-1-ol | Ak. toks. 4, H312 Ak. toks. 4, H332 TCOJ 3; H335 Nadraž. koža 2, H315 Nadraž. koža 2, H319 |
| ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI |
| 4.1. | Opis mjera prve pomoći |
|  | Opće napomene: | Etiketu ili STL uvijek imati u pripravnosti za slučaj izloženosti. |
|  | Nakon udisanja: | Izloženu osobu izvesti iz kontaminiranog prostora na svjež zrak, utopiti je i neka miruje. U slučaju pojave bilo kojeg simptoma ili poteškoća s disanjem zatražiti pomoć liječnika. |
|  | Nakon dodira s kožom: | Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira ispirati sapunom i većom količinom vode. Ako se pojave neki od simptoma potražiti savjet liječnika. |
|  | Nakon dodira s očima: | Čistim prstima razmaknuti kapke i isprati svako oko naizmjence s vodom 15-ak minuta. Leće ukloniti u tijeku ispiranja ako je moguće. Potražiti pomoć oftalmologa. |
|  | Nakon gutanja: | NE IZAZIVATI povraćanje. Ako je osoba pri svijesti, isprati usta. Odmah potražiti liječničku pomoć. |
|  | Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć: | Nije potrebna. |
| 4.2. | Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni |
|  | Nakon udisanja: | Kod udisanja veće količine može doći do vrtoglavicu, pospanost, glavobolju, mučninu, paresteziju, tremor. |
|  | Nakon dodira s kožom: | Kod dodira s kožom veće količine može doći do crvenila, svrbeža, bockanja. |
|  | Nakon dodira s očima: | Crvenilo, peckanje i suzenje kod direktnog kontakta sa očima. |
|  | Nakon gutanja: | Mučnina i povraćanje kod gutanja većih količina. Nakon gutanja postoji opasnost od ulaska sadržaja povraćanja u pluća. |
| 4.3. | Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom |
|  | Nema podataka. |
| ODJELJAK 5. MJERE GAŠENJA POŽARA |
| 5.1. | Sredstva za gašenje |
|  | Prikladna sredstva: | Voda, CO2 |
|  | Neprikladna sredstva: | Nema. |
| 5.2. | Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese |
|  | Opasni produkti gorenja: | U požaru mogu nastati opasni plinovi. Gorenjem nastaje gusti dim. |
| 5.3. | Savjeti za gasitelje požara |
|  | Koristiti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) i vatrootpornu zaštitnu opremu. |
| 5.4. | Dodatne informacije |
|  | Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno i zbrinuti prema važećim propisima, ne smije dospjeti u kanalizaciju i otpadne vode. Neoštećene spremnike ukloniti iz zone neposredne opasnosti ako je to moguće sigurno napraviti. |
| ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA |
| 6.1. | Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja |
| 6.1.1. | Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje |
|  | Zaštitna oprema: | Navedena u pododjeljku 8.2.2. |
|  | Postupci sprječavanja nesreće: | Udaljiti sve nezaštićene osobe iz ugroženog prostora. |
|  | Postupci u slučaju nesreće: | Nema podataka |
| 6.1.2. | Za interventno osoblje: |
|  | Nositi osobna zaštitna sredstva navedena u pododjeljku 8.2.2. |
| 6.2. | Mjere zaštite okoliša: |
|  | Spriječiti unošenje sredstva u tlo. Spriječiti izlijevanje sredstva u vodotokove, drenažne sustave i kanalizaciju. Kontaminiranu vodu nastalu čišćenjem razlivenog sredstva sakupiti odvojeno i zbrinuti prema važećim propisima, ne smije dospjeti u kanalizaciju i otpadne vode. |
| 6.3. | Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje |
| 6.3.1. | Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje: | Koristiti inertna sredstva: pijesak, suhu zemlju, piljevinu ili mineralno sredstvo za upijanje. |
| 6.3.2. | Za čišćenje: | Razliveno sredstvo posuti inertnim upijajućim materijalom (pijesak, suha zemlja, piljevina ili mineralno sredstvo za upijanje). Mjesto onečišćenja oprati s puno vode. Odložiti u spremnik za opasni otpad koji se može čvrsto zatvoriti. |
| 6.3.3. | Ostale informacije: | U slučaju zagađenja rijeka, jezera ili odvoda većom količinom proizvoda, obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. |
| 6.4. | Uputa na druge odjeljke |
|  | Otpad zbrinuti u skladu s važećim propisima (odjeljak 13). Podaci o zaštitnoj opremi pododjeljak 8.2.2. |
| ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE |
| 7.1. | Mjere opreza za sigurno rukovanje |
| 7.1.1. | Mjere zaštite |
|  | Mjere za sprječavanje požara: | Nema posebnih mjera. |
|  | Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine: | Osigurati adekvatnu ventilaciju. |
|  | Mjere zaštite okoliša: | Ne odlagati u okoliš. |
|  | Ostale mjere: | Nema posebnih mjera. |
| 7.1.2. | Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu |
|  | Izbjegavati dodir s kožom i očima. Za vrijeme rada ne smije se jesti, piti niti pušiti. Nakon završetka rada treba skinuti radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom. Prije jela ili pušenja na pauzi i nakon rada, obavezno oprati ruke. |
| 7.2. | Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti |
|  | Tehničke mjere i uvjeti skladištenja: | Čuvati u dobro zatvorenoj izvornoj ambalaži, na suhom i hladnom mjestu. Skladištiti odvojeno od hrane, pića i stočne hrane, zaključano i izvan dohvata djece. |
|  | Materijali za spremnike: | Samo originalna ambalaža proizvođača. |
|  | Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike: | Nema posebnih zahtjeva. |
|  | Savjeti za opremanje skladišta: | Osigurati adekvatnu ventilaciju. |
|  | Ostali podaci o uvjetima skladištenja: | Nema. |
| 7.3. | Posebna krajnja uporaba ili uporabe |
|  | Preporuke: | Nema podataka. |
|  | Posebna rješenja za industrijski sektor: | Nema podataka. |
| ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA |
| 8.1. | Nadzorni parametri |
| Tvar | CAS broj | Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI) | Biološke granične vrijednosti |
|  |  | ppm | mg/m3 |  |
| 2-metil-propan-1-ol; izo-butanol | 78-83-1 | GVI: 50 KGVI: 75 | GVI: 154 KGVI: 231 | - |
| 2-etilheksan-1-ol | 104-76-7 | GVI: 1 KGVI: - | GVI: 5,4 KGVI: - |  |
| Naziv tvari: | - |
| EC broj: | - | CAS broj: | - | - |
| DNEL |
| Industrijski |
| Način izlaganja: | Akutni lokalni učinci | Akutni sistemski učinci | Kronični lokalni učinci | Kronični sistemski učinci |
| Oralno | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
| Inhalacijski | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
| Dermalno | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
| Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: |  |
| Korisnički |
| Način izlaganja: | Akutni lokalni učinci | Akutni sistemski učinci | Kronični lokalni učinci | Kronični sistemski učinci |
| Oralno | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
| Inhalacijski | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
| Dermalno | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
| PNEC |
| Zaštićeni cilj u okolišu | PNEC |
| Slatka voda | Nema podataka |
| Slatkovodni sedimenti | Nema podataka |
| Morska voda | Nema podataka |
| Morski sedimenti | Nema podataka |
| Hranidbeni lanac | Nema podataka |
| Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda | Nema podataka |
| Tlo (poljoprivredno) | Nema podataka |
| Zrak | Nema podataka |
| 8.2. | Nadzor nad izloženošću |
| 8.2.1. | Odgovarajući upravljački uređaji |
|  | Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe: | U prostoru gdje se vrši tretiranje, obavezna upotreba osobnih zaštitnih sredstava. |
|  | Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti: | Adekvatno prozračivanje i ventilacija radnog prostora. Izbjegavati udisanje maglice. |
| 8.2.2. | Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema |
| 8.2.2.1. | Zaštita očiju/lica: | Nositi zaštitne naočale (HRN EN 166) koje dobro prianjaju uz lice. |
| 8.2.2.2. | Zaštita kože |
|  | Zaštita ruku: | Koristiti zaštitne rukavice od nitrilne gume (HRN EN 374). |
|  | Zaštita ostalih dijelova tijela: | Koristiti radnu odjeću koja pokriva cijelo tijelo (HRN EN 340) i radne cipele (HRN EN 13832). |
| 8.2.2.3. | Zaštita dišnog sustava: | Filtarska polumaska za zaštitu od čestica (HRN EN 149). Maska sa filterom A, smeđe boje. |
| 8.2.2.4. | Toplinske opasnosti: | Nema. |
| 8.2.3. | Nadzor nad izloženošću okoliša |
|  | Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi: | Nema podataka |
|  | Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
| ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA |
| 9.1. | Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima |
|  |  | Vrijednost | Metoda |
|  | Agregatno stanje: | Tekućina. |  |
|  | Boja: | Žućkasto-smeđa |  |
|  | Miris: | Slab |  |
|  | Prag mirisa | Nema podataka |  |
|  | pH: | 5,38 |  |
|  | Talište/ledište: | Nema podataka |  |
|  | Početna točka vrenja i područje vrenja: | Nema podataka |  |
|  | Plamište: | > 60°C |  |
|  | Brzina isparavanja: | Nema podataka |  |
|  | Zapaljivost (kruta tvar, plin): | Nema podataka |  |
|  | Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti: | Nema podataka |  |
|  | Tlak pare: | Nema podataka |  |
|  | Gustoća pare: | Nema podataka |  |
|  | Relativna gustoća: | 0,983 |  |
|  | Nasipna gustoća: | Nema podataka |  |
|  | Topljivost(i): | Nema podataka |  |
|  | Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow): | Nema podataka |  |
|  | Temperatura samozapaljenja: | Nema podataka |  |
|  | Temperatura raspada: | Nema podataka |  |
|  | Viskoznost: | Nema podataka |  |
|  | Eksplozivna svojstva: | Nema podataka |  |
|  | Oksidirajuća svojstva: | Nema podataka |  |
| 9.2. | Ostale informacije |
| ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST |
| 10.1. | Reaktivnost: | Stabilan pri uobičajenim uvjetima skladištenja i rukovanja. |
| 10.2. | Kemijska stabilnost: | Proizvod je stabilan pri preporučenim uvjetima skladištenja. |
| 10.3. | Mogućnost opasnih reakcija: | Nema opasnih reakcija kada se čuva ili rukuje prema preporučenim uputama. |
| 10.4. | Uvjeti koje treba izbjegavati: | Nisu poznati . |
| 10.5. | Inkompatibilni materijali: | Nisu poznati |
| 10.6. | Opasni proizvodi raspada: | Nisu poznati |
| ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE |
| 11.1. | Informacije o toksikološkim učincima |
|  | Akutna toksičnost: podaci za aktivnu tvar permetrin |
| Put unosa | Metoda | Organizam | Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese | Vrijeme izlaganja | Rezultat |
| Gutanje: | - | štakor | LD50 | - | > 2000 mg/kg |
| Dodir s kožom: | - | štakor | LD50 | - | > 2000 mg/kg |
| Udisanje: | - | štakor | LC50 | - | > 0,45 mg/L |
|  | Akutna toksičnost: podaci za aktivnu tvar d-trans-aletrin |
| Put unosa | Metoda | Organizam | Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese | Vrijeme izlaganja | Rezultat |
| Gutanje: | - | štakor | LD50 | - | 500 mg/kg |
| Dodir s kožom: | - | štakor | LD50 | - | > 2000 mg/kg |
| Udisanje: | - | štakor | LC50 | - | 2,87 mg/L |
|  | Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ): |
|  | Specifični učinci | Izloženi organ | Napomena |
| Gutanje: | - | - | Nema podataka. |
| Dodir s kožom: | - | - | Nema podataka. |
| Udisanje: | - | - | Nema podataka. |
|  | Opasnost od aspiracije: | Nema podataka. |
|  | Nadraživanje i nagrizanje: |
|  | Trajanje izlaganja | Organizam | Evaluacija | Metoda | Napomena |
| Nagrizanje / nadraživanje kože: | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju: | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | Preosjetljivost |
| Dodir s kožom: | Nema podataka |
| Udisanje: | Nema podataka |
|  | Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike |
| Gutanje: | Nema podataka |
| Dodir s kožom: | Nema podataka |
| Udisanje: | Nema podataka |
| Dodir s očima: | Nema podataka |
|  | Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična) |
|  | Doza | Trajanje izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Subakutno na usta | - | - | - | - | - | Nema podataka |
| Subakutno kožom | - | - | - | - | - | Nema podataka |
| Subakutno udisanjem | - | - | - | - | - | Nema podataka |
| Subkronično na usta | - | - | - | - | - | Nema podataka |
| Subkronično kožom | - | - | - | - | - | Nema podataka |
| Subkronično udisanjem | - | - | - | - | - | Nema podataka |
| Kronično na usta | - | - | - | - | - | Nema podataka |
| Kronično kožom | - | - | - | - | - | Nema podataka |
| Kronično udisanjem | - | - | - | - | - | Nema podataka |
|  | Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP): |
|  | Specifični učinci | Izloženi organ | Napomena |
| Subakutno na usta | - | - | Nema podataka |
| Subakutno kožom | - | - | Nema podataka |
| Subakutno udisanjem | - | - | Nema podataka |
| Subkronično na usta | - | - | Nema podataka |
| Subkronično kožom | - | - | Nema podataka |
| Subkronično udisanjem | - | - | Nema podataka |
| Kronično na usta | - | - | Nema podataka |
| Kronično kožom | - | - | Nema podataka |
| Kronično udisanjem | - | - | Nema podataka |
|  | CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost) |
|  | Karcinogenost: | Nema podataka |
|  | Mutagenost in-vitro: | Nema podataka |
|  | Genotoksičnost: | Nema podataka |
|  | Mutagenost in-vivo: | Nema podataka |
|  | Mutageni učinak na spolne stanice: | Nema podataka |
|  | Reproduktivna toksičnost: | Nema podataka |
|  | Ukupna evaluacija CMR svojstava: | Nema podataka |
| 11.2. | Praktična iskustva: |
|  | Opažanja relevantna za razvrstavanje: | Nema podataka |
|  | Ostala opažanja: | Nema podataka |
| 11.3. | Opće napomene: |
|  | Nema podataka |
| ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE |
| 12.1. | Toksičnost |
| Akutna toksičnost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Ribe | LC50 = 0,0089 mg/l | 96 sati | - | - | - | permetrin |
| Ribe | LC50 = 0,0086 mg/l | 96 sati | - | - | - | d-trans-aletrin |
| Rakovi (Daphnia) | LC50 = 0,020 mg/l | 24 sata | - | - | - | permetrin |
| Rakovi (Daphnia) | LC50 = 0,0095 mg/l | 48 sata | - | - | - | d-trans-aletrin |
| Alge/vodene biljke | EC50 > 0,011 mg/l | 72 sata | - | - | - | permetrin |
| Alge/vodene biljke | EC50 = 2,9 mg/l | 72 sata | - | - | - | d-trans-aletrin |
| Kronična toksičnost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Ribe | LC50 | 96 sati | - | - | - | Nema podataka. |
| Rakovi (Daphnia) | EC50 | 48 sati | - | - | - | Nema podataka. |
| Alge/vodene biljke | IC50 | 72 sata | - | - | - | Nema podataka. |
| Ostali organizmi |  |  | - | - | - | Nema podataka. |
| 12.2. | Postojanost i razgradivost |
|  | Abiotička razgradnja |
|  | Vrijeme polurazgradnje | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Morska voda | - | - | - | Nema podataka. |
| Slatka voda | - | - | - | Nema podataka. |
| Zrak | - | - | - | Nema podataka. |
| Tlo | - | - | - | Nema podataka. |
|  | Biorazgradnja |
| % razgradnje | Vrijeme (dani) | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| 12.3. | Bioakumulacijski potencijal |
|  | Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow) |
| Vrijednost | Koncentracija | pH | °C | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| - | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | Faktor biokoncentracije (BCF) |
| Vrijednost | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
| - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | Kronična ekotoksičnost |
| Vrijednost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Kronična toksičnost na ribama | LC50 | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia) | EC50 | - | - | - | - | Nema podataka. |
| 12.4. | Pokretljivost u tlu |
|  | Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu: |
|  | Nema podataka. |
|  | Površinska napetost: Nema podataka. |
|  | Vrijednost | °C | Koncentracija | Metoda | Napomena |
|  | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | - | - | - | - | Nema podataka. |
|  | Adsorpcija/desorpcija |
| Transport | A/D koeficijent Henryjeva konst. | log Pow | Hlapljivost | Metoda | Napomena |
| Tlo-voda | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Voda-zrak | - | - | - | - | Nema podataka. |
| Tlo-zrak | - | - | - | - | Nema podataka. |
| 12.5. | Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB |
|  | Ne sadrži tvari koje se smatraju postojanima, bioakumulirajućima ili toksičnima (PBT). Ne sadrži tvari koje se smatraju jako postojanima ili bioakumulirajućima (vPvB). |
| 12.6. | Ostali štetni učinci |
|  | Nema podataka. |
| ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE |
| 13.1. | Metode obrade otpada |
|  | Otpad odlagati u skladu s nacionalnim propisima (Zakon o održivom gospodarenju otpadom; Pravilnik o gospodarenju otpadom). |
| 13.1.1. | Odlaganje proizvoda/ambalaže: |
|  | Spremnike u kojima ima sredstva zbrinuti kao opasan otpad. Predati na zbrinjavanje pravnoj osobi koju je nadležno ministarstvo ovlastilo za sakupljanje opasnog otpada |
| 13.1.2. | Ključni broj otpada: |
|  | 02 01 08* - otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji sadrži opasne tvari |
| 13.1.3. | Načini obrade otpada: |
|  | Ostatke od proizvoda i ambalažu predati ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom. |
| 13.1.4. | Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju: |
|  | Otpad se ne smije odlagati u kanalizaciju. |
| 13.1.5. | Ostale preporuke za odlaganje: |
|  | - |
| 13.1.6. | Relevantni propisi: |
|  | Zakon o održivom gospodarenju otpadom; Pravilnik o gospodarenju otpadom. |
| ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU |
|  | Kopneni prijevoz cestama (ADR) |
| UN broj: | 3082 |
| Pravilno otpremno ime UN: | Tvari opasne po okoliš, tekućina (permetrin) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 9 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnosti za okoliš: | - |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Provjeriti važeću lokalnu regulativu |
|  | Kopneni prijevoz željeznicom (RID) |
| UN broj: | 3082 |
| Pravilno otpremno ime UN: | Tvari opasne po okoliš, tekućina (permetrin) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 9 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnosti za okoliš: | - |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Provjeriti važeću lokalnu regulativu |
|  | Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN) |
| UN broj: | 3082 |
| Pravilno otpremno ime UN: | Tvari opasne po okoliš, tekućina (permetrin) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 9 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnosti za okoliš: | - |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Provjeriti važeću lokalnu regulativu |
|  | Prijevoz morem (IMDG) |
| UN broj: | 3082 |
| Pravilno otpremno ime UN: | Tvari opasne po okoliš, tekućina (permetrin) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 9 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnosti za okoliš: | - |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Provjeriti važeću lokalnu regulativu |
| Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC: | Nema podataka. |
|  | Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR) |
| UN broj: | 3077 |
| Pravilno otpremno ime UN: | Tvari opasne po okoliš, krute tvari, N.D.N. (sadrži permetrin) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 9 |
| Opasnosti za okoliš: | - |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Provjeriti važeću lokalnu regulativu |
| Dodatne informacije: | Nema podataka |
| ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA |
| 15.1. | Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu |
|  | EU uredbe |
|  | Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi |
|  | Autorizacije: | - |
|  | Ograničenja: | - |
|  | Ostale EU uredbe: | Uredba (EU) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH); Uredba (EU) br. 453/2010 (novi prilog II REACH-a); Uredba (EU) br. 1272/2008 (CLP), Uredba (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda |
|  | Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): |
|  | Nacionalna regulativa: | Zakon o kemikalijama i njegovi podzakonski akti; Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima; Zakon o održivom gospodarenju otpadom i njegovi podzakonski akti. |
| 15.2. | Procjena kemijske sigurnosti |
|  | Nije provedeno. |
| ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE |
| 16.1. | Navođenje promjena: | - |
| 16.2. | Skraćenice: | Zap. tek. 3 - Zapaljive tekućine, 3. kategorija opasnosti Ak. toks. 4 - Akutna toksičnost, 4. kategorija opasnosti Nadraž. oka 2 - Nagrizajuće/nadražujuće za oči, 2. kategorija opasnosti Derm. senz. 1 - Izazivanje preosjetljivosti – koža, 1. kategorija opasnosti Aspir. toks. 1 - Opasnost od aspiracije, 1. kategorija opasnosti Ozlj. oka 1 - Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko , 1. kategorija opasnosti TCOJ 3 - Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje, 3. kategorija opasnosti Ak. toks. vod. okol. 1 - Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija Kron. toks. vod. okol. 1 - Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorija |
| 16.3. | Ključna literatura i izvori podataka: | Sigurnosno-tehnički list dobavljača: Lodi Group, Francuska za Aurodil Super PB+ s datumom revizije: 12.12.2018. |
| 16.4. | Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP |
| Razvrstavanje prema CLP-u | Postupak razvrstavanja |
| Ak. toks. 4, H302 Nadraž. oka 2, H319 Derm. senz. 1, H317 Aspir. toks. 1, H304 Ak. toks. vod. okol. 1, H400 Kron. toks. vod. okol. 1, H410 | Kalkulacijska metoda |
| 16.5. | Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst) |
|  | H: | 226 302 304 312 315 317 318 319 332 335 336 400 410 | Zapaljiva tekućina i para. Štetno ako se proguta. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Štetno u dodiru s kožom. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje teške ozljede oka. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Vrlo otrovno za vodeni okoliš. Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. |
| 16.6. | Savjeti za uvježbavanje: | - |
| 16.7. | Daljnje obavijesti: | Podaci se temelje na današnjem stupnju našeg znanja, a odnose se na proizvod u stanju spremnom za isporuku. Podaci bi trebali služiti opisu sigurnosnih zahtjeva u vezi s našim proizvodom te time nemaju značenje jamstva za neka njihova određena svojstva. Podaci u Sigurnosno-tehničkom listu nisu potvrda kvalitete proizvoda već samo upute za siguran rad s njim. U slučaju nepoštivanja uputa ili nepravilne uporabe proizvoda, ne odgovaramo za posljedice. |

PRILOG: Scenariji izloženosti sukladno Izvješću o kemijskoj sigurnosti